## Slide 1: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - CZ. 1 WYKŁADY DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH, MIBM
Opracował:
Dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 2: Naprężenie, przemieszczenie, a odkształcenie
Naprężeniem (p) nazywa się iloraz nieskończenie małej wypadkowej siły spójności dS przez nieskończenie małe pole rozważanego przekroju dA:
Siła S nie musi być prostopadła do przekroju A i może zmieniać się po polu tego przekroju
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 3: Naprężenie, przemieszczenie, a odkształcenie
Średnim naprężeniem normalnym (sr) w danym przekroju ciała nazywa się iloraz siły normalnej N w tym przekroju przez pole jego powierzchni A:
Jednostki naprężenia:
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
n
N
C
A
Notes: <number>

## Slide 4: Naprężenie, przemieszczenie, a odkształcenie
Przemieszczeniem (b) punktu materialnego A ciała sprężystego nazywa się wektor, którego początkiem jest ten punkt w stanie pierwotnym ciała, a końcem punkt A1, określający nowe położenie punktu A (po zmianie stanu ciała).
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 5: Naprężenie, przemieszczenie, a odkształcenie
w prostokątnym układzie współrzędnych x, y, z wartości składowych wektora przemieszczenia punktu A oznacza się na ogół symbolemi odpowiednio u, v, w;
wprowadzając wersory i, j, k odpowiednich osi układu odniesienia można zapisać wektor przemieszczenia jako:
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 6: Naprężenie, przemieszczenie, a odkształcenie
Liniowym odkształceniem względnym () ciała materialnego w punkcie A w kierunku AB nazywa się granicę do której dąży stosunek długości |A1B1| odcinka AB, zmienionej działaniem sił zewnętrznych, do jego długości pierwotnej |AB|, gdy długość odcinka |AB| dąży do zera, tzn. gdy punkt B dąży do punktu A.
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 7: Naprężenie, przemieszczenie, a odkształcenie
Średnim (liniowym) odkształceniem względnym (sr) ciała materialnego w kierunku AB nazywa się iloraz przyrostu długości odcinka AB do jego długości pierwotnej:
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 8: Naprężenie, przemieszczenie, a odkształcenie
Odkształceniem postaciowym lub kątem odkształcenia postaciowego ( [rad]) ciała materialnego w punkcie 0 nazywa się granicę, do której dąży zmiana kąta pomiędzy początkowo prostopadłymi odcinkami przecinającymi się w punkcie 0, gdy długości tych odcinków dążą do zera.
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 9: Jednowymiarowy model Hooke’a ciał sprężystych
Cauchy, 1822 r.:
E – moduł Younga
Przewężenie względne:
 - współczynnik Poissona
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 10: Jednowymiarowy model Hooke’a ciał sprężystych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
...ale oraz
stąd
Powyższy wzór ma zastosowanie do rozwiązywania zadań z rozciągania i ściskania
Notes: <number>

## Slide 11: Jednowymiarowy model Hooke’a ciał sprężystych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Przykład
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 13: Metody wyznaczania sił wewnętrznych
Metoda przecięć polega na wyznaczaniu sił wewnętrznych w elementach konstrukcyjnych poprzez wykonywanie myślowych przekrojów w odpowiednich miejscach, odrzucanie jednej części elementu i rozpatrzeniu równowagi pozostawionej części utrzymywanej w dotychczasowej równowadze za pomocą odpowiednich sił wewnętrznych
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 14: Metody wyznaczania sił wewnętrznych
Metoda superpozycji polega na zastosowaniu zasady superpozycji (zasady niezależności działania sił), która brzmi:
skutek jednoczesnego działania wielu obciążeń na dane ciało równa się sumie skutków działania poszczególnych obciążeń działających oddzielnie
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 15: Zasada Barré de Saint-Venanta (1855r.)
Jeżeli na pewien niewielki obszar ciała sprężystego pozostającego w równowadze działają kolejno rozmaicie rozmieszczone, ale statycznie równowarte obciążenia, to w odległości od obszaru przewyższającej wyraźnie jego rozmiary powstają praktycznie jednakowe stany naprężenia i odkształcenia (zasada sprężystej równoważności).
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 16: Układ Clapeyrona
Układ Clapeyrona (układ liniowosprężysty) jest to takie ciało sprężyste znajdujące się pod działaniem zrównoważonego układu sił, w którym przemieszczenie dowolnego punktu materialnego można wyrazić jako liniową funkcję działających nań sił:
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 17: Zasada niezmienności wymiarów
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>