## Slide 1: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - CZ. 1 WYKŁADY DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH, MIBM
Opracował:
Dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 2: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Uproszczona metoda wyznaczania linii ugięcia belek (metoda Clebscha)
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Metoda ta pozwala na ograniczenie liczby stałych całkowania do dwu, tzn. występują tylko dwie stałe C i D, niezależnie od liczby przedziałów całkowania.
Muszą być spełnione następujące warunki:
Współrzędną (zmienną) x odmierza się stale od jednego końca belki (nie wolno liczyć „od prawej” w ostatnim przedziale).
Wyrażenie na moment gnący Mg(x) w każdym następnym przedziale musi zawierać w całości wyrażenie z poprzedniego przedziału, uzupełnione o nowe wyrazy.
Gdy na belkę działa moment M , to do wzoru na Mg(x) należy koniecznie wprowadzić wyraz postaci M(x-a)0 (do zerowej potęgi) ; dzięki temu wyraz ten będzie obecny w równaniach na y’ i y (po pierwszym i drugim całkowaniu).

## Slide 3: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Uproszczona metoda wyznaczania linii ugięcia belek (metoda Clebscha)
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Obciążenie ciągłe q należy przedłużyć na kolejne przedziały, ale jednocześnie w tych przedziałach należy je zredukować obciążeniem przeciwnym do q.
Stałe całkowania C i D należy umieszczać na początku pierwszego przedziału.
W wyrażeniach na Mg(x) należy całkować całe „nawiasy”, np. (x-a), tak, jakby były to zmienne x; nie należy więc „wymnażać”, potęgować „nawiasów”, ani przenosić wyrazów między przedziałami, redukować itp.
Jeżeli przyjmuje się warunki brzegowe z n-tego przedziału, to stałe wylicza się z momentu Mgn.
Przykład...

## Slide 4: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Hipotezy wytężeniowe...
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Hipotezy wytężeniowe
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
!! Wszystkie hipotezy wytężeniowe sprowadzają złożony stan obciążenia
do prostego rozciągania naprężeniami zastępczymi/zredukowanymi !!
Hipoteza największych naprężeń normalnych (h. max, h. Rankine’a):
miarą wytężenia materiału jest największe naprężenie normalne (1) występujące w najbardziej zagrożonym punkcie ciała.
lub
Hipoteza ta stosuje się czasami do mat. kruchych (kamień, beton), ale generalnie ma znaczenie historyczne.

## Slide 6: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Hipotezy wytężeniowe
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Hipoteza największego wydłużenia względnego (h. max, h. de Saint-Venanta):
miarą wytężenia materiału jest największe odkształcenie względne (1).
Hipoteza ta daje znacznie lepszą zgodność z doświadczeniem, niż max , i była powszechnie stosowana jeszcze na początku XX wieku; obecnie ma zastosowanie do mat. kruchych (kamień, beton, żeliwo).
Hipotezy max i max zawodzą zupełnie w przypadku trójosiowego równomiernego rozciągania, a zwłaszcza ściskania (123p  0). Doświadczenia trójosiowego ściskania stalowej kostki pokazały bowiem, że mimo przekroczenia przez naprężenia wytrzymałości doraźnej na ściskanie (p >> Rc) w materiale nie występują odkształcenia trwałe (plastyczne lub rozkruszenia), choć według powyższych hipotez materiał powinien już ulec zniszczeniu. Naprężenia styczne wynoszą zero (koło Mohra jest punktem). Zaproponowano więc dwie kolejne hipotezy, według których o wytężeniu materiału decydują największe naprężenia styczne (h. max) lub energia zużyta na zmianę postaci kostki sześciennej (h. Hubera).

## Slide 7: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Hipotezy wytężeniowe
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Hipoteza największych naprężeń tnących (h. max, h. Tresci, h. Guesta, h. Coulomba):
miarą wytężenia materiału jest największe naprężenie styczne (max)
Hipoteza ta zapewnia dużą zgodność z doświadczeniem, szczególnie dla materiałów sprężysto-plastycznych (np. stal niskowęglowa); jest ona szeroko stosowana na równi z hipotezą Hubera-von Misesa-Hencky’ego, dającą najlepszą zgodność z doświadczeniem.

## Slide 8: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Hipotezy wytężeniowe
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Hipoteza energii właściwej odkształcenia postaciowego (h. Hubera-von Misesa-Hencky’ego):
miarą wytężenia jest właściwa energia odkształcenia postaciowego,
lub:
wytężenia w dwóch różnych stanach naprężenia są równe, jeśli energie właściwe odkształcenia postaciowego są równe w tych stanach.
W przypadku wszystkich powyższych hipotez obowiązuje znana umowa: 1  2  3

## Slide 9: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Hipotezy wytężeniowe
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Przy czystym ścinaniu, tzn. gdy 1 , 2  , 3 , kolejne hipotezy wytężeniowe dają następujące wzory na naprężenia zredukowane:
Hipoteza max:
Hipoteza max: (dla stali: =0,3 )
Hipoteza max: , stąd dla stali:
Hipoteza Hubera:  dla stali:

## Slide 10: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Hipotezy wytężeniowe
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Hipoteza Hubera daje najlepsze wyniki dla materiałów sprężysto-plastycznych, dla których Rc = Rm (stal, plastyczne stopy miedzi, aluminium itp.)
Hipoteza max daje wyniki zbliżone do hipotezy Hubera; gdy Rc  Rm, wówczas hipoteza max staje się hipotezą Mohra:
Hipoteza Mohra wymaga, w celu stwierdzenia osiągnięcia przez materiał stanu granicznego, jednoczesnego sprawdzenia dwóch warunków:
Gdy Rc = Rm otrzymuje się hipotezę max .
Jeśli przeważa zginanie, to zamiast kr
bierze się kg, które na ogół jest nieco
większe od kr, zwłaszcza przy obliczeniach
zmęczeniowych.

## Slide 11: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Zginanie ze skręcaniem - momenty zastępcze
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
W przypadku pręta (wału), który w „niebezpiecznym” przekroju jest zginany momentem Mg i skręcany momentem Ms hipotezy: Hubera i max pozwalają określić tzw. momenty zastępcze, które umożliwiają sprowadzenie całego zagadnienia do prostego zginania.
Naprężenia w najbardziej wytężonym punkcie A rozważanego przekroju, to:
oraz

## Slide 12: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Zginanie ze skręcaniem - momenty zastępcze
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Naprężenia zredukowane (zastępcze) w rozważanym przypadku według hipotezy max wynoszą:
co można zapisać , jako:
Licznik ostatniego ułamka nazywa się momentem zastępczym (Mz) według hipotezy max :

## Slide 13: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Zginanie ze skręcaniem - momenty zastępcze
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Naprężenia zredukowane (w rozpatrywanym przypadku) według hipotezy Hubera:
,
stąd:
W obu powyższych przypadkach warunek wytrzymałościowy ma postać:

## Slide 14: Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej
Mimośrodowe rozciąganie
Ukośne zginanie
Zginanie ze ściskaniem
Wzór Żurawskiego
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>