## Slide 1: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - CZ. 1 WYKŁADY DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH, MIBM
Opracował:
Dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 2: Wprowadzenie
Pierwszy wykład zawiera ogólną charakterystykę przedmiotu i definicje podstawowych pojęć
Informacje organizacyjne
Piśmiennictwo
Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów
Podstawowe pojęcia, założenia i uproszczenia
Modele obiektów rzeczywistych w wytrzymałości materiałów
Rodzaje sił i proste stany obciążenia
Zasada de Saint-Venanta
Zasada superpozycji
Notes: <number>

## Slide 3: Wprowadzenie
Ważne informacje organizacyjne
Dr inż. Sylwester Samborski,
Katedra Mechaniki Stosowanej,
Zakład Wytrzymałości Materiałów,
pok. 316
http://samborski.pollub.pl
Terminy konsultacji: poniedziałek, 12.15-13.00
Egzamin!
Notes: <number>

## Slide 4: Wprowadzenie
Piśmiennictwo, czyli podręczniki i zbiory zadań z wytrzymałości materiałów
(R. Kurowski, M.E. Niezgodziński: „Wytrzymałość materiałów”, PWN, Warszawa 1966)
M.E. Niezgodziński, T. Niezgodziński: „Wytrzymałość materiałów”, PWN, Warszawa, 1998
Z. Brzoska: „Wytrzymałość materiałów”, PWN, Warszawa, 1983
M.E. Niezgodziński, T. Niezgodziński: „Zadania z wytrzymałość materiałów”, WNT, Warszawa, 2002
M. Banasiak, K. Grossman, M. Trombski: „Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów”, PWN, Warszawa, 1998.
C. Komorzycki, A. Teter: „Podstawy statyki i wytrzymałości materiałów”, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2000.
J. Misiak: „Mechanika techniczna – t. 1: Statyka i wytrzymałość materiałów”, WNT, Warszawa, 2003

## Slide 5: Wprowadzenie
Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów
Pojęcie „wytrzymałość” oznacza wartość naprężenia powodującego zniszczenie danej części przez utratę spójności materiału
Wytrzymałość materiałów jest:
  działem mechaniki (stosowanej) ciał odkształcalnych, a podstawy teoretyczne czerpie z mechaniki ośrodków ciągłych, teorii sprężystości i teorii plastyczności,
  nauką, która uwzględniając zdolność ciał stałych do odkształceń zajmuje się przede wszystkim badaniem i ustalaniem zależności odkształceń od sił zewnętrznych działających na dane ciało,
  nauką o trwałości spotykanych w praktyce typowych elementów konstrukcji, poddanych działaniu obciążenia zewnętrznego (sił lub momentów)
Notes: <number>

## Slide 6: Wprowadzenie
Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów
Przedmiotem wytrzymałości materiałów są obliczenia teoretyczne (głównie- zastosowanie zasad statyki) i badania doświadczalne procesów odkształcania i niszczenia ciał pod wpływem różnorodnych obciążeń (sił); obecnie szerokie zastosowanie mają metody komputerowe, komplementarne w stosunku do badań doświadczalnych, pozwalające na automatyzację obliczeń.
Notes: <number>

## Slide 7: Wprowadzenie
Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów
Wytrzymałość materiałów pozwala rozwiązywać tzw. zagadnienia statycznie niewyznaczalne
Zadania wytrzymałości materiałów to:
  poznanie skutków działania obciążeń w konkretnych warunkach zamocowania i obciążenia rozpatrywanej części,
  poznanie zdolności materiałów do przenoszenia różnych obciążeń oraz sprawdzenie wypracowanych metod obliczeniowych
Notes: <number>

## Slide 8: Wprowadzenie
Przedmiot i zadania wytrzymałości materiałów
Wytrzymałość materiałów pozwala rozwiązywać tzw. zagadnienia statycznie niewyznaczalne
Wytrzymałość materiałów umożliwia ocenę pewności pracy danej części lub całego ustroju i wypracowuje metody obliczeniowe oceny ich trwałości i niezawodności poprzez sprawdzenie trzech warunków:
  warunku wytrzymałości (obciążenia dopuszczalne),
  warunku sztywności (odkształcenia dopuszczalne),
  warunku stateczności (dopuszczalne zmiany kształtu)
Notes: <number>

## Slide 9: Wprowadzenie
Podstawowe pojęcia, założenia i uproszczenia
Założenie o jednorodności materiału implikuje jego ciągłość, co pozwala zastosować metody analizy matematycznej (różniczkowanie i całkowanie)
Często spotykane są też założenia o:
  doskonałej sprężystości materiału,
  izotropowości materiału
Notes: <number>

## Slide 10: Wprowadzenie
Podstawowe pojęcia, założenia i uproszczenia
Uproszczenia dotyczą właściwości materiału i opisu kształtu ciała, a także sposobu działania obciążenia; mają one na celu uzyskanie tzw. schematu obliczeniowego, w którym zachowane zostaną tylko najważniejsze cechy obiektu rzeczywistego
Notes: <number>

## Slide 11: Wprowadzenie
Podstawowe pojęcia, założenia i uproszczenia
W wielu statycznych zagadnieniach wytrzymałości materiałów przyjmuje się, że:
  siły zewnętrzne narastają od zera do maksimum w sposób ciągły i powolny,
  poszczególne oddziaływania są wzajemnie niezależne (umożliwia to stosowanie zasady superpozycji),
  w zakresie małych odkształceń elementy są liniowo sprężyste,
  obowiązuje zasada zesztywnienia, tzn. nie uwzględnia się przemieszczeń punktów przyłożenia sił,
Notes: <number>

## Slide 12: Wprowadzenie
Podstawowe pojęcia, założenia i uproszczenia
  odkształcenia zanikają po usunięciu obciążenia (doskonała sprężystość),
  poprzeczne przekroje prętów (początkowo płaskie) pozostają płaskie po obciążeniu (hipoteza Bernoulliego),
  sposób przyłożenia obciążenia ma wpływ na rozkład naprężeń tylko w niewielkim obszarze(zob. zasada Barré de Saint-Venanta)
Notes: <number>

## Slide 13: Wprowadzenie
Modele obiektów rzeczywistych
Elementy konstrukcyjne dzieli się ze względu na kształt, sposób pracy itp.
Elementy o stałych przekrojach noszą nazwę elementów pryzmatycznych
Elementy różnego rodzaju mogą być łączone w zespoły.
Notes: <number>

## Slide 14: Wprowadzenie
Modele obiektów rzeczywistych
Elementy konstrukcyjne dzieli się ze względu na kształt, sposób pracy itp.
Elementy o stałych przekrojach noszą nazwę pryzmatycznych
Elementy różnego rodzaju mogą być łączone w zespoły.
Notes: <number>

## Slide 15: Wprowadzenie
Modele obiektów rzeczywistych
Elementy konstrukcyjne dzieli się ze względu na kształt, sposób pracy itp.
Elementy o stałych przekrojach noszą nazwę pryzmatycznych
Elementy różnego rodzaju mogą być łączone w zespoły.
Notes: <number>

## Slide 16: Wprowadzenie
Modele obiektów rzeczywistych
Elementy konstrukcyjne dzieli się ze względu na kształt, sposób pracy itp.
Elementy o stałych przekrojach noszą nazwę pryzmatycznych
Elementy różnego rodzaju mogą być łączone w zespoły.
Notes: <number>

## Slide 17: Wprowadzenie
Rodzaje sił działających na elementy konstrukcyjne
Notes: <number>

## Slide 18: Wprowadzenie
Siły zewnętrzne to siły skupione, momenty oraz obciążenie ciągłe o stałym lub zmiennym natężeniu. Obok sił czynnych występują siły bierne, czyli reakcje więzów
Notes: <number>

## Slide 19: Wprowadzenie
Siły wewnętrzne (tzw. wysiłek przekroju) dzielą się na siły normalne, poprzeczne (tnące) oraz momenty: skręcające lub gnące
Notes: <number>

## Slide 20: Wprowadzenie
Definicje sił wewnętrznych
Siłą (wewnętrzną) normalną (N) w danym przekroju elementu (pręta) nazywa się sumę rzutów wszystkich sił działających po jednej stronie przekroju na kierunek normalny do tego przekroju
Siłą tnącą (poprzeczną) (T) w danym przekroju elementu (belki) nazywa się sumę rzutów wszystkich sił działających po jednej stronie przekroju na kierunek styczny do tego przekroju
Notes: <number>

## Slide 21: Wprowadzenie
Definicje sił wewnętrznych
Momentem gnącym w danym przekroju poprzecznym elementu (belki) nazywa się składową styczną wektora momentu wszystkich sił działających po jednej stronie tego przekroju, względem jego środka ciężkości
Momentem skręcającym w danym przekroju poprzecznym elementu (wału) nazywa się składową normalną wektora momentu wszystkich sił działających po jednej stronie tego przekroju, względem jego środka ciężkości
Notes: <number>

## Slide 22: Wprowadzenie
Umowa dotycząca znaków sił wewnętrznych
Moment gnący jest dodatni, gdy belka wygina się do dołu
Siła tnąca jest dodatnia, gdy stara się obrócić część belki odciętą przekrojem w prawo (CW)
T
T
Mg
Mg
Notes: <number>

## Slide 23: Wprowadzenie
Umowa dotycząca znaków sił wewnętrznych
Wektor Ms pozornie „rozciąga” wał
Siła normalna jest dodatnia, gdy powoduje rozciąganie pręta
Moment skręcający jest dodatni, gdy wektor momentu jest zwrócony na zewnątrz wycinka wału
N
N
Ms
Ms
Notes: <number>

## Slide 24: Wprowadzenie
Ogólnie rzecz biorąc, stany obciążenia można podzielić na proste i złożone. Te drugie mają miejsce, gdy kilka obciążeń prostych występuje jednocześnie
Notes: <number>

## Slide 25: Wprowadzenie
Ogólnie rzecz biorąc, stany obciążenia można podzielić na proste i złożone. Te drugie mają miejsce, gdy kilka obciążeń prostych występuje jednocześnie
(proste) rozciąganie lub ściskanie pręta powodują dwie siły równe co do wartości, przeciwnie zwrócone, działające wzdłuż osi (linii środkowej) pręta
P
P
Notes: <number>

## Slide 26: Wprowadzenie
Ogólnie rzecz biorąc, stany obciążenia można podzielić na proste i złożone. Te drugie mają miejsce, gdy kilka obciążeń prostych występuje jednocześnie
(proste) zginanie pręta wywołują siły zewnętrzne, działające prostopadle do osi pręta, których linie działania nie pokrywają się i które leżą w jednej i tej samej płaszczyźnie z osią pręta
Notes: <number>

## Slide 27: Wprowadzenie
Ogólnie rzecz biorąc, stany obciążenia można podzielić na proste i złożone. Te drugie mają miejsce, gdy kilka obciążeń prostych występuje jednocześnie
(proste) skręcanie powodują dwie pary sił działające w dwu różnych płaszczyznach prostopadłych do osi pręta
P
P
P
P
Notes: <number>

## Slide 28: Wprowadzenie
Naprężenia, przemieszczenia a odkształcenia
Siła S nie musi być prostopadła do przekroju A i może zmieniać się po polu tego przekroju
Naprężeniem (p) nazywa się iloraz nieskończenie małej wypadkowej siły spójności dS przez nieskończenie małe pole rozważanego przekroju dA:
Notes: <number>

## Slide 29: Wprowadzenie
Naprężenia, przemieszczenia a odkształcenia
Siła S nie musi być prostopadła do przekroju A i może zmieniać się po polu tego przekroju
Naprężeniem (p) nazywa się iloraz nieskończenie małej wypadkowej siły spójności dS przez nieskończenie małe pole rozważanego przekroju dA:
Naprężenie średnie(s) (gdy S=const(A))
Notes: <number>