## Slide 1: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - CZ. 1 WYKŁADY DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH, MIBM
Opracował:
Dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 2: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Siły zewnętrzne to siły skupione, momenty oraz obciążenia ciągłe o stałym lub zmiennym natężeniu. Obok sił czynnych występują siły bierne, czyli reakcje więzów
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Siły wewnętrzne (tzw. wysiłek przekroju) dzielą się na siły normalne, poprzeczne (tnące) oraz momenty: skręcające lub gnące
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 4: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Dowolny przestrzenny układ sił, obciążających dany element konstrukcyjny, można zredukować do wektora głównego (W) i momentu głównego (M) w środku geometrycznym („śr. ciężkości”) przekroju (pkt. C).
Wynika to z faktu, iż siły zewnętrzne (czynne i bierne) powodują powstawanie w przekrojach elementu (pręta, belki, wału) pewnego układu sił wewnętrznych, które można zastąpić wektorem głównym W i momentem głównym M, przyłożonymi w środku geometrycznym przekroju; siły wewnętrzne oznaczają oddziaływanie odrzuconej części elementu na część rozważaną.
Siły wewnętrzne

## Slide 5: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Wektor główny („wypadkową”) W można rozłożyć na dwie wzajemnie  składowe: normalną N i styczną T.
Siły wewnętrzne

## Slide 6: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Wektor momentu głównego M można rozłożyć na składową styczną do przekroju (Mg) i normalną (Ms).
Siły wewnętrzne

## Slide 7: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Zastosowano więc zasadę superpozycji, zgodnie z rysunkiem poniżej
Siły wewnętrzne

## Slide 8: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Definicje sił wewnętrznych
(przypomnienie)
Siłą (wewnętrzną) normalną (N) w danym przekroju elementu (pręta) nazywa się sumę rzutów wszystkich sił działających po jednej stronie przekroju na kierunek normalny do tego przekroju
Siłą tnącą (poprzeczną) (T) w danym przekroju elementu (belki) nazywa się sumę rzutów wszystkich sił działających po jednej stronie przekroju na kierunek styczny do tego przekroju
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 9: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Definicje sił wewnętrznych
(przypomnienie)
Momentem gnącym (Mg) w danym przekroju poprzecznym elementu (belki) nazywa się składową styczną wektora momentu wszystkich sił działających po jednej stronie tego przekroju, względem jego środka ciężkości/śr. geometrycznego
Momentem skręcającym (Ms) w danym przekroju poprzecznym elementu (wału) nazywa się składową normalną wektora momentu wszystkich sił działających po jednej stronie tego przekroju, względem jego środka ciężkości/śr. geometrycznego
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 10: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Jeżeli w danym przekroju elementu występuje tylko Mg , to jest to przypadek czystego zginania; moment gnący można wówczas rozłożyć (dla ułatwienia obliczeń) na dwie prostopadłe składowe, działające wzdłuż osi y i z: My i Mz
Siły wewnętrzne – przypadki szczególne

## Slide 11: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Jeżeli w danym przekroju elementu występuje tylko Mg i T, to jest to przypadek zginania z udziałem sił poprzecznych (tnących); siłę tnącą również można rozłożyć na dwie prostopadłe składowe, działające wzdłuż osi y i z: Ty i Tz
Siły wewnętrzne – przypadki szczególne

## Slide 12: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Jeżeli siła tnąca (T) i para sił o momencie Mg działają w jednej i tej samej płaszczyźnie, a płaszczyzna ta zawiera osie główne centralne bezwładności przekroju poprzecznego, to zginanie takie nazywa się płaskim lub prostym;
w myśl tej definicji obydwa poprzednie przypadki to przypadki tzw. zginania ukośnego, czyli zginania, w którym płaszczyzna działania pary sił nie pokrywa się z osią główną (odśrodkowy moment bezwładności przekroju (Iyz) nie równa się zero.
Siły wewnętrzne – przypadki szczególne

## Slide 13: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Przykład płaskiego/prostego zginania przedstawia poniższy rysunek
Siły wewnętrzne – przypadki szczególne

## Slide 14: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Umowa dotycząca znaków sił wewnętrznych
(przypomnienie)
!! umowa dotyczy zarówno prawej, jak i lewej części belki !!
Moment gnący jest dodatni, gdy belka wygina się do dołu
Siła tnąca jest dodatnia, gdy stara się obrócić część belki odciętą przekrojem w prawo (CW)
T
T
Mg
Mg
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 15: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Umowa dotycząca znaków sił wewnętrznych
(przypomnienie)
Wektor Ms pozornie „rozciąga” wał
Siła normalna jest dodatnia, gdy powoduje rozciąganie pręta
Moment skręcający jest dodatni, gdy wektor momentu jest zwrócony na zewnątrz wycinka wału
N
N
Ms
Ms
<number>
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 16: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Płaszczyzna zginania – płaszczyzna, w której leżą siły zewnętrzne (czynne i bierne) powodujące płaskie zginanie (w przypadku zginania ukośnego oś pręta staje się krzywą przestrzenną!).
Belka – pręt pracujący głównie na zginanie; łuk – belka o osi zakrzywionej (przed obciążeniem); rama – „belka o osi łamanej” (kąty naroży nie zmieniają się po obciążeniu) lub: układ belek sztywno połączonych ze sobą.
Użyteczne definicje i twierdzenia dotyczące zginania

## Slide 17: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Zginanie nierównomierne ma miejsce, gdy moment gnący nie jest stały wzdłuż osi belki.
Czyste zginanie (rys. poniżej) zachodzi wtedy, gdy w danym przedziale długości belki moment gnący jest stały, tzn. gdy siła tnąca równa się zero (T=0).
Użyteczne definicje i twierdzenia dotyczące zginania

## Slide 18: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Na długości dx belki zginanej następuje znikomo mały przyrost (zmiana) siły tnącej (dT) i momentu gnącego (dMg).
Związki między siłami wewnętrznymi w belce zginanej

## Slide 19: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Równania równowagi wycinka belki o długości dx:
przy czym qx=q(x)
Związki między siłami wewnętrznymi w belce zginanej

## Slide 20: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Z pierwszego równania wynika zależność:
Tw. 1.: Natężenie qx [N/m] obciążenia ciągłego jest równe pochodnej siły tnącej (T) względem współrzędnej x („po długości belki”), wziętej ze znakiem minus; znak ten wynika z przyjętej umowy, dotyczącej znaków sił tnących.
Z drugiego równania, pomijając małe wyższego rzędu, otrzymuje się:
Tw. 2.: Siła tnąca (T) w danym przekroju belki jest równa pochodnej momentu gnącego (Mg) występującego w tym przekroju, względem współrzędnej x.
Związki między siłami wewnętrznymi w belce zginanej

## Slide 21: Proste zginanie belek, łuków lub ram
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Wykresy sił wewnętrznych przy zginaniu to wykresy sił tnących i momentów gnących. Są one niezbędnym etapem w toku obliczeń wytrzymałościowych „na zginanie”.
Przykład 1
Przykład 2
Wykresy sił wewnętrznych w zagadnieniach zginania