## Slide 1: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW - CZ. 1 WYKŁADY DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH, MIBM
Opracował:
Dr inż. Sylwester Samborski
Notes: <number>

## Slide 2: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Stateczność prętów ściskanych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Rozważmy nieważki pręt ściskany osiowo siłą P. Gdy siła P osiągnie pewną graniczną wartość równą Pkr , oś pręta ulegnie wykrzywieniu. Zjawisko to nazywa się wyboczeniem. Zagadnienie wyznaczenia wartości dla Pkr dla ściskanego pręta prostego rozwiązał Euler, rozpatrując równowagę pręta w postaci wyboczonej.
Wyboczenie następuje w płaszczyźnie najmniejszej sztywności giętnej (EImin).
Pręt jest wówczas nie tylko ściskany, ale też zginany momentem Mg(y)=Py. Zależność tego momentu od współrzędnej x jest nieliniowa, dlatego nie wolno tu stosować zasady superpozycji.

## Slide 3: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Stateczność prętów ściskanych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Równanie różniczkowe osi ugiętej wyboczonego pręta ma postać:
Stąd ,
albo (*) , gdzie (**).
Całką ogólną równania (*) jest wyrażenie postaci:
(***)
Warunki brzegowe: 1) y(x=0)=0, 2) y(x=l)=0
Notes: <number>

## Slide 4: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Stateczność prętów ściskanych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
1)  B=0 i równanie (***) przybiera postać
Z warunku 2) wynika, że , co jest spełnione, gdy:
a) A=0  y=0 dla każdego x; jest to rozwiązanie trywialne, gdyż pręt pozostaje wtedy wyprostowany;
b) sinkl=0  kl=n , n=0, 1, 2, 3, ...
Teraz (**)  ,
a stąd
Notes: <number>

## Slide 5: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Stateczność prętów ściskanych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Przy n=0 rozwiązanie jest trywialne: P=Pkr=0.
Przy n=1 uzyskuje się wzór na najmniejszą wartość siły powodującej wyboczenie pręta:
Jest to wzór na tzw. eulerowską siłę krytyczną (wzór Eulera).
W przypadku prętów zamocowanych w inny sposób, niż na rysunku obok rzeczywistą długość pręta (l) zastępuje się tzw. długością wyboczeniową lw , wprowadzając współczynnik sposobu zamocowania pręta ():
Notes: <number>

## Slide 6: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Stateczność prętów ściskanych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Typowe wartości współczynnika  podano na dole rysunku.
Notes: <number>

## Slide 7: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Stateczność prętów ściskanych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Ostatni wzór można też przedstawić w naprężeniach, dzieląc go stronami przez pole przekroju poprzecznego pręta (A):
Wprowadzając nową wielkość, zwaną smukłością pręta, według wzoru: ,
gdzie oznacza najmniejszy promień bezwładności pola przekroju,
można zapisać wzór na naprężenia krytyczne według Eulera:
(****)
Notes: <number>

## Slide 8: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Stateczność prętów ściskanych
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Ze wzoru tego wynika, że
!! wzrost smukłości powoduje znaczne obniżenie naprężeń krytycznych !!
Wzór Eulera obowiązuje w zakresie liniowej sprężystości (kr  propRH). Istnieje więc pewna wartość graniczna smukłości pręta (gr) poniżej której teoria Eulera nie może być stosowana, gdyż nie zgadza się z doświadczeniem. Smukłość graniczną (gr) wyznacza się wstawiając do wzoru (****) RHw miejsce kr. Otrzymuje się wówczas:
Wielkość ta, w odróżnieniu zmiennej , jest stałą materiałową (np. dla stali gr100).
!! Wzór Eulera można stosować tylko gdy  >gr !!
W pozostałych przypadkach, a więc po przekroczeniu H, stosuje się aproksymację rzeczywistej zależności kr() krzywymi empirycznymi (prosta lub parabola, zob. rys.).
Notes: <number>

## Slide 9: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Notes: <number>

## Slide 10: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Praktyka techniczna wskazuje na niedostatki kryteriów wytrzymałości opartych na hipotezach wytężeniowych.
W latach 1938-1940 zawaliły się mosty spawane na kanale Alberta w Belgii.
W okresie II. wojny światowej i po niej obserwowano liczne kruche pęknięcia statków morskich (tankowce Schenectady i Manhattan w 1943 r.).
Wystąpiły liczne kruche pęknięcia dużych zbiorników gazowych i naftowych (np. kilkumilowe rozdarcie rurociągu gazowego w Kanadzie w 1958 r.)
Zauważono, że wszystkie wzmiankowane przypadki miały pewne wspólne cechy:
pęknięcia powstawały przy obciążeniach znacznie niższych od dopuszczalnych (wywołujących naprężenia poniżej Re); pęknięcia pojawiały się nieoczekiwanie i prowadziły do całkowitego zniszczenia obiektu,
obiekty miały znaczne rozmiary,
w celu połączenia elementów stosowano spawanie,
awarie następowały w niskich temperaturach.
Notes: <number>

## Slide 11: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Okazało się, że znajomość takich stałych materiałowych, jak Re czy Rm nie daje, w pewnych przypadkach, możliwości pełnego określenia wytrzymałości materiału.
Przyczyną, a jednocześnie warunkiem koniecznym wystąpienia katastroficznego zniszczenia obiektu lub jego elementu jest obecność inicjującego pęknięcia, które jest koncentratorem naprężeń. W pewnych warunkach (niska temperatura, duża energia sprężysta zgromadzona w materiale) równowaga w sąsiedztwie pęknięcia staje się niestateczna (chwiejna). Następuje gwałtowny wzrost (propagacja) pęknięcia aż do makroskopowego zniszczenia obiektu (dekohezja).
Pęknięcia mogą pojawić się w materiale jako wady technologiczne lub jako skutek określonej historii obciążania.
Notes: <number>

## Slide 12: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Badania (doświadczalne lub teoretyczne) prowadzone są trójkierunkowo:
określenie warunków powstawania szczelin,
badanie warunków zachowania równowagi lub jej utraty, prowadzącej do propagacji pęknięć,
opracowywanie metod doświadczalnych dających dodatkowe parametry charakteryzujące odporność materiału na kruche pękanie.
ad. 1.
Jeszcze w 1920 r. Griffith podał propozycję wyjaśnienia rozbieżności między rzeczywistą a teoretyczną wytrzymałością szkła. Rozumowanie Griffitha przedstawiono niżej.
Rozważmy cienką tarczę o dużych rozmiarach i grubości jednostkowej poddaną jednoosiowemu rozciąganiu naprężeniami . Niech materiał tarczy podlega prawu Hooke’a (jest liniowosprężysty) i charakteryzuje się stałymi E oraz . Załóżmy istnienie w tarczy małej szczeliny o osi prostopadłej do kierunku rozciągania i długości 2l.
Notes: <number>

## Slide 13: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
W obszarze sąsiadującym ze szczeliną wystąpi lokalne zaburzenie pola naprężeń. Zmiany energii odkształcenia sprężystego (odwracalnego) spowodowane obecnością szczeliny Griffith określił opierając się na teoretycznym rozwiązaniu Inglisa, dotyczącym cienkiej tarczy z wąską szczeliną eliptyczną. Spadek energii odkształcenia sprężystego wywołany pojawieniem się szczeliny wynosi:
Powstanie nowych powierzchni szczeliny powoduje pojawienie się energii napięcia powierzchniowego o wartości:
 [J/m2=N/m] to jednostkowa energia napięcia powierzchniowego („praca pokonania sił spójności”).
Notes: <number>

## Slide 14: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Zmiana energii spowodowana powstaniem szczeliny wynosi więc:
Krytyczną długość szczeliny, przy której następuje jej propagacja wylicza się z warunku:
Podstawiając l=lkr i =kr otrzymuje się wzór Griffitha na naprężenie krytyczne, przy którym rozpoczyna się wzrost szczeliny:
(PSN) (PSO)
Notes: <number>

## Slide 15: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Teoria Griffitha, wyprowadzona dla amorficznych ciał kruchych (szkło), znalazła dla takich materiałów potwierdzenie eksperymentalne. Mimo tych ograniczeń, zasadnicza koncepcja energetyczna tej teorii stałą się podstawą do dalszych ujęć, lepiej przystosowanych do właściwości ciał polikrystalicznych o właściwościach sprężysto-plastycznych. Irwin i Orowan zaproponowali, aby zamiast  we wzorach na kr podstawiać +p, gdzie p odpowiada energii odkształceń plastycznych.
Irwin wprowadził wielkość G, wyrażającą energię właściwą (jednostkową) propagacji szczeliny, zwaną prędkością uwalniania energii sprężystej (współczynnikiem energii uwalnianej) :
Po podstawieniu wyrażenia na Vs otrzymuje się:
(w PSN) lub (dla PSO)
Notes: <number>

## Slide 16: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Wprowadza się bardzo ważną w mechanice pękania wielkość, zwaną współczynnikiem intensywności naprężeń (WIN), charakteryzującą pole naprężeń wokół wierzchołka szczeliny:
Wzory na G można teraz zapisać jako:
(PSN) , (PSO)
Wyjaśnienie powiązania wielkości K
ze stanem naprężenia w pobliżu
wierzchołka szczeliny podaje teoria
sprężystości, według której naprężenie
normalne y na osi szczeliny (x) wyraża wzór:
Notes: <number>

## Slide 17: Wybrane zagadnienia specjalne wytrzymałości materiałów
Wstęp do mechaniki kruchego pękania
Wytrzymałość materiałów - cz. 1, dr inż. Sylwester Samborski
<number>
Widać, że gdy x  l, to y   (osobliwość pola naprężeń). Mnożąc obie strony ostatniego równania przez i przechodząc do granicy otrzymuje się
podany wcześniej wzór na K:
W chwili rozpoczęcia propagacji szczeliny współczynnik K osiąga wartość krytyczną, czyli tzw. odporność na kruche pękanie: Kc (PSN) lub KIc (PSO).
Warunki nierozprzestrzeniania się szczeliny zapisuje się następująco:
(PSN) lub (PSO).
Wartości Kc lub KIc („stałe”) wyznacza się doświadczalnie. Można też mówić o krytycznym współczynniku uwalniania energii:
dla (PSN) i dla (PSO)
Notes: <number>